## Slide 1: Estratégias de Construção de Firmwares
Marcelo Barros de Almeida
marcelo.barros@ufu.br

## Slide 2: Algumas Possibilidades
SUPER LOOP
MÁQUINAS
DE ESTADO
COROTINAS
INTERRUPT
DRIVEN
RTOS
Tamanho do código para uso da solução
Complexidade máxima do problema a ser resolvido

## Slide 3: Super Loop
Aplicações mais simples ou menos complexas em termos temporais
Fluxo linear / sequencial
Processos repetitivos
Exemplos: medidor de pressão, microondas
void main(void)
{
init();
while(true)
{
input();
process();
output();
//wait_cycle()
}
}

## Slide 4: Super Loop com I/O Assíncrono
Mescla o super loop tradicional com uma parte assíncrona feita via interrupção ou com o emprego de filas / buffers circulares
Geralmente I/O (drivers, comunicação) são bons candidatos para a parte assíncrona
As atividades não críticas em tempo ficam no loop
void main(void)
{
init();
while(true)
{
input();
process();
output();
// wait_cycle()
}
}
void interrupt(void) {
enqueue();
}

## Slide 5: Interrupt driven
Aplicações reativas ou com foco em baixo consumo
Pode ficar uma solução temporalmente muito complexa
Exige um projetado cuidadoso
Dificuldade em manter ao crescer a base de código
Exemplos: sensores sem fio de baixo consumo, controles remotos, sensores para alarmes

## Slide 6: Co-rotinas
Vão além de rotinas tradicionais ao permitirem suspensão e retorno
Lembram o padrão async / await
Baixo custo computacional
Stack da rotina em geral não pode ser restaurado
Podem se tornar uma solução difícil de analisar quando a complexidade aumenta

## Slide 7: Máquinas de Estados
Permitem um grande formalismo na especificação e validação
Podem modelar diversos processos e problemas de tamanhos diversos
Apesar de fáceis de serem implementadas, podem se tornar complexas. Usar hierarquia pode ajudar
Podem ser associadas com eventos assíncronos para transições de estados
Muitos exemplos se aplicam, desde subsistemas de carros a máquinas de refrigerantes

## Slide 8: Sistemas operacionais de tempo real
Permitem fazer uma melhor coordenações das atividades e eventos
Adicionam priorizações e características temporais na solução
Requerem mais recursos computacionais
Exigem também um bom projeto do sistema e experiência
Geralmente mais aplicável em sistemas embarcados médios e grandes